Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок

№01/1006/РУЗ-АО Рефсервис»/ЗК/2020 на право заключения договора выполнения работ по текущему ремонту кровли в здании депо ремонта подвижного состава

Содержание:

Часть 1: Условия проведения запроса котировок

Приложение № 1.1 Техническое задание;

Приложение № 1.2 проект(ы) договора(ов);

Приложение № 1.3 формы документов, предоставляемых в составе заявки участника:

Форма заявки участника;

Форма технического предложения участника;

Форма сведений об опыте выполнения работ;

Часть 2: Сроки проведения запроса котировок, контактные данные

Часть 3: Порядок проведения запроса котировок

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

# Часть 1.  Условия проведения запроса котировок

| № п/п | Параметры конкурентной закупки | Условия конкурентной закупки |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Способ проведения запроса котировок | Запрос котировок в электронной форме №01/1006/РУЗ-АО Рефсервис»/ЗК/2020 |
| 1.2 | Предмет запроса котировок | На право заключения договора выполнения работ по текущему ремонту кровли в здании депо ремонта подвижного состава. Сведения о наименовании закупаемых работ, их количестве (объеме), ценах за единицу работы, начальной (максимальной) цене договора, расходах участника, нормативных документах, согласно которым установлены требования, технических и функциональных характеристиках работы, требования к их безопасности, качеству, к результатам, иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям заказчика, место, условия и сроки выполнения работ, форма, сроки и порядок оплаты указываются в техническом задании, являющемся приложением № 1.1 к извещению. |
| 1.3 | Антидемпинговые меры | Антидемпинговые меры предусмотрены |
| 1.4 | Обеспечение заявок | Обеспечение заявок не предусмотрено. |
| 1.5 | Обеспечение исполнения договора | Обеспечение исполнения договора не предусмотрено. |
| 1.6 | Квалификационные требования к участникам закупки | К участию в запросе котировок допускаются участники, соответствующие обязательным и квалификационным требованиям, котировочные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, извещения, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные извещением (приложениями к нему). К участникам запроса котировок предъявляются следующие квалификационные требования: 1.6.1. Участник должен иметь опыт по фактически выполненным работам по строительству и/или капитальному ремонту и/или текущему ремонту зданий, стоимость которых составляет не менее 20 % (Двадцати процентов) начальной (максимальной) цены договора без учета НДС, установленной в Техническом задании приложении № 1.1 к извещению о проведении запроса котировок. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником закупки (с учетом правопреемственности) работ (по выбору участника закупки) по строительству и/или капитальному ремонту и/или текущему ремонту зданий. В случае участия в закупке нескольких лиц на стороне одного участника, соответствие квалификационному требованию рассматривается в совокупности на основании информации, представленной в отношении лиц, выступающих на стороне участника. В подтверждение опыта выполнения работ участник в составе заявки представляет: - документ, подготовленный в соответствии с Формой сведений об опыте выполнения работ, представленной в приложении № 1.3 к извещению о проведении запроса котировок о наличии требуемого опыта; и - акты о выполнении работ; и - договоры на выполнение работ (представляются все листы договоров со всеми приложениями); - копии документов, подтверждающих правопреемство в случае предоставления в подтверждение опыта договоров, заключаемых иными лицами, не являющимися участниками закупки (договор о правопреемстве организации, передаточный акт и др.). Документы, перечисленные в пункте 1.6.1. настоящего приложения к извещению предоставляются в электронной форме в составе котировочной заявки. |
| 1.7 | Изменение количества предусмотренных договором товаров, объема работ, услуг при изменении потребности | Изменение количества предусмотренных договором объемов работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, допускается в пределах 30% (Тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС. |
| 1.8 | Выбор победителя | По итогам запроса котировок определяется 1 (Один) победитель. |
| 1.9 | Количество договоров и их виды | Количество заключаемых договоров:1 (Один) Виды заключаемых договоров: договор выполнения работ. |
| 1.10 | Особые условия заключения и исполнения договора | не предусмотрено |
| 1.11 | Приложения | Техническое задание Проект(ы) договора(ов) Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника: Форма заявки участника Форма технического предложения участника Форма сведений об опыте выполнения работ |

Приложение № 1.1

к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

| Характеристика объекта |
| --- |
| Здание депо ремонта подвижного состава построено и введено в эксплуатацию в 1978 году, эксплуатируется Рефрижераторным вагонным депо «Троицк» по договору аренды с ОАО «РЖД». Общая площадь кровли здания составляет – 5 577 м², в 2017 году проведен капитальный ремонт 43% (2 398,11 м2) от общей площади кровли с применением следующих материалов: бикрост ТПП, полимерно-битумная мастика марки «Абрин», эмаль «Абрин С» на основе ХСПЭ. Существующее кровельное покрытие здания на 17,7% (985 м2) от общей площади кровли, требующее ремонта, состоит из бикроста, местами рубероида, мастики (марка примененных материалов не идентифицируется). Описание дефектов, неисправностей: - частичное разрушение цементно-песчаной стяжки; нарушение целостности кровельного покрытия в виде трещин, отслоений, вздутий, полного разрушения. |
| Наименование закупаемых работ, их количество (объем), начальная (максимальная) цена договора |
| Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Количество (объем) |
| ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,9 |
| ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 40 мм | 100 м2 стяжки | 0,9 |
| ТЕР12-01-004-01 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1,5 |
| ТЕР12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 кровли | 4,0 |
| ТЕР20-02-012-01 | Установка аэраторов | 1 дефлектор | 11 |
| ТЕР15-04-044-01 | Устройство пятислойного мастичного покрытия кровли из мастики полимерно-битумной на основе ХСПЭ | 100 м2 поверхности | 10,4 |
| ТЕР26-01-055-01 | Устройство армирующего слоя из стеклоткани | 100 м2 | 10,4 |
| ТЕР13-03-003-15 | Окраска готового мастичного покрытия эмалью на основе ХСПЭ за 2 раза | 100 м2 | 10,4 |
| Начальная (максимальная) стоимость руб. без учёта НДС | 1 908 000,00 |
| Начальная (максимальная) стоимость руб. с учётом НДС | 2 289 600,00 |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены | Начальная (максимальная) стоимость сформирована с учетом стоимости всех налогов, материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект, погрузочно-разгрузочными работами, а также всех расходов подрядчика, связанных с выполнением комплекса работ. |
| Применяемая при расчете начальной (максимальной) цены ставка НДС | Ставка НДС 20% |
| 3. Требования к работам |
| Выполнение работ по текущему ремонту кровли в здании депо ремонта подвижного состава | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с нормами: СНиП 31-03-2001 Производственные здания. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями № 1 и 2) СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76; СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализация редакции СНиП 12-01-2004»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свода правил СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия». Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87; ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия; ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия; ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. |
|  | Технические и функциональные характеристики работ | Работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с пперечнем работ излаженным в приложении 1 к техническому заданию. Работы выполняются полностью иждивением Подрядчика (все необходимые материалы и оборудование поставляются Подрядчиком). В процессе выполнения работ Подрядчик обязан применять только те материалы, которые указаны в перечне работ. До начала применения планируемых к использованию строительных, отделочных и прочих материалов Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком образцы или письменный перечень этих материалов на предмет их соответствия условиям Договора и локальной смете. Одновременно с направлением образцов материалов (или их письменного перечня) предоставить Заказчику сертификаты качества и (или) паспорта, санитарно-эпидемиологические, противопожарные заключения или иные документы, подтверждающие качество планируемых к использованию материалов. В случае непредставления документов, подтверждающих качество материалов, используемых при выполнении Работ, Заказчик оставляет за собой право отказать в согласовании образцов материалов, представленных Подрядчиком и приостановить выполнение Работ по Договору до момента предоставления соответствующих документов. Материалы, изделия, конструкции используемые при производстве работ, должны соответствовать установленным стандартам, техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты (при наличии), технические паспорта и/или иные документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 10 (Десять) календарных дней до начала производства Работ. Работы должны быть выполнены в полном объеме, качественно, в сроки, предусмотренные Договором. Результаты этих работ должны быть сданы Заказчику в соответствии с условиями Договора. Работы должны выполняться с 08.00 до 17.00 часов по местному времени. Работы по ремонту выполняются на действующем предприятии с обеспечением беспрепятственного прохода посетителей, персонала, отсутствием нарушения бесперебойного электро-, тепло- и водоснабжения предприятия. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с руководством Заказчика. |
|  | Требования к безопасности работ | Работы должны выполняться с обеспечением всех необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства. |
|  | Требования к качеству работ | Подрядчик обязан выполнить работы с соблюдением сроков выполнения работ и с обеспечением постоянного контроля качества выполнения работ. Контроль за выполнением работ осуществляется представителем Заказчика. Подрядчик обязан безвозмездно, своими силами и за свой счет, устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, допущенные в процессе выполнения работ, в срок согласованный с Заказчиком. При выполнении работ Подрядчик должен применить качественные новые материалы, изделия, конструкции, ранее не использованные и соответствующие государственным стандартам или техническим условиям. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 60 (Шестьдесят) месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по данному Объекту. В период гарантийного срока при обнаруживаются каких-либо дефектов, недоделок, усадки и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 4. Требования к результатам |
| Подрядчик обязан своевременно оформлять Акты освидетельствования скрытых работ. За 2 (Два) дня до начала приемки работ письменно известить Заказчика о готовности скрытых работ к освидетельствованию. В случае если скрытые Работы не были освидетельствованы в установленном Договором (Контрактом) порядке, то Подрядчик по указанию Заказчика обязан за свой счет открыть любую часть скрытых Работ, а затем полностью восстановить ее. Подрядчик обязан, после полного выполнения Работ по настоящему Договору, сообщить Заказчику о готовности Объекта к сдаче и представить документацию, подтверждающую готовность Объекта к осмотру приемочной комиссией, акты о приёмке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2 и КС-3). Приемка Объекта осуществляется на основании акта о приемке выполненных работ. Работы считаются выполненными при комиссионной приемке с представителями, с оформлением акта о приемке выполненных работ, подписанного обеими сторонами Подрядчик не освобождается от любого из обязательств по настоящему Договору, которые остались невыполненными или были выполнены ненадлежащим образом к моменту подписания акта о приемке выполненных работ, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте, либо были обнаружены дефекты после подписания Акта о приемке выполненных работ в течение гарантийного срока. Подрядчик обязан произвести устранение дефектов без дополнительной оплаты в течение 10 (Десяти) рабочих дней. |
| 5. Место, условия и порядок выполнения работ |
| Место выполнения работ | на территории Рефрижераторного вагонного депо «Троицк» (Челябинская область, г. Троицк, ул. Дерибаса, дом 30 (в здание депо ремонта подвижного состава). |
| Условия выполнения работ | Подрядчик должен выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим техническим заданием. |
| Сроки выполнения работ | Срок выполнения Работ – с момента заключения договора 30 (Тридцать) календарных дней. |
| 6. Форма, сроки и порядок оплаты |
| Форма оплаты | Оплата выполненных Подрядчиком Работ по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |
| Авансирование | Авансирование не предусмотрено. |
| Срок и порядок оплаты | Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ формы КС- 2 и представления справки о стоимости выполненных работ формы КС- 3, на основании выставленного подрядчиком счёта. Если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, то оплата выполненных работ производится Подрядчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ формы КС- 2 и представления справки о стоимости выполненных работ формы КС- 3, на основании выставленного подрядчиком счёта. При нарушении Подрядчиком сроков предоставления комплекта документов по настоящему пункту Договора, окончательный расчёт за оказанную услугу производится в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты представления документов. Если Подрядчик субъект малого и среднего предпринимательства, то указанное требование не применяется. |
| 7. Иные требования |
| Не предусмотрены |

Приложение № 1

к техническому заданию

# Основные показатели и значения для эмали

| № п/п | Наименование показателей | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цвет | зеленый |
| 2 | Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более | 150 |
| 3 | Степень перетира, мкм, не более | 50 |
| 4 | Массовая доля нелетучих веществ, % | 25-35 |
| 5 | Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) ºC по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее | 90 |
| 6 | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) ºC, ч, не более | 1 |
| 7 | Внешний вид покрытия | После высыхания эмаль должна образовывать матовую, однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. Допускается незначительная шагрень |
| 8 | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| 9 | Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 |
| 10 | Стойкость покрытия к статическому воздействию химически агрессивных сред при температуре (20±2) ºС, ч, не менее | 720 |
| 11 | Жизнеспособность эмали после смешивания компонентов при температуре (20±2) ºС, ч, не менее | 8 |
| 12 | Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г1 |

# Основные показатели и значения для полимерно-битумной мастики

| № п/п | Наименование показателей | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цвет пленки | Черный |
| 2 | Условная вязкость при температуре (20.0 ± 0.5 )ºС по вискозиметру типа В3-246 с диаметром сопла 4 мм,с, не более | 400 |
| 3 | Массовая доля нелетучих веществ, % | 33 ± 4 |
| 4 | Время высыхания при естественной сушке до степени 3 при ( 20 ±2 )ºС, час , не более | 1 |
| 5 | Эластичность пленки при изгибе , мм , не более | 1 |
| 6 | Срок годности ( жизнеспособность ) после смешивания компонентов при температуре ( 20 ± 2 )ºС , час , не менее | 8 |
| 7 | Стойкость покрытия к статическому воздействию химически агрессивных сред при температуре ( 20 ± 2 )ºС , суток , не менее | 24 |
| 8 | Температура применения , град. | от - 30ºС до + 40ºС |
| 9 | Влагопоглащение пленки за сутки , г/ м2, не более | 1.0 |
| 10 | Прочность пленки при разрыве , МПа, не менее | 1.2 |
| 11 | Морозостойкость при температуре минус 42 ºС, циклов , не менее | 100 циклов |
| 12 | Расход мастики при ремонте мягкой кровли, кг/ м2 | 2.5 - 4.8 |
| 13 | Толщина покрытия | 0.3 – 1.0 мм |
| 14 | Долговечность покрытия ( срок службы ), лет | 15 - 20 |
| 15 | Срок хранения | 6 месяцев |
| 16 | Прочность сцепления с основанием (бетон), МПа (кгс/см2) | 0,4-5,8 |
| 17 | Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 |
| 18 | Относительное удлинение при разрыве, % | 300-600 |
| 19 | Теплостойкость при температуре 100 °С | Отсутствие вздутий и подтеков |
| 20 | Гибкость пленки на брусе (диаметр стержня 3 мм при температуре от минус 18 до минус 20 °С) | Отсутствие трещин и разрывов |
| 21 | Водонепроницаемость при давлении 0,03 МПа (0,3кгс/см2) в течение не менее 10 мин | Отсутствие воды на поверхности |
| 22 | Температуроустойчивость, не менее, ˚С | 100 (кратковременно 140˚С) |
| 23 | Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г1 |

# Основные показатели и значения для наплавляемых материалов

| № п/п | Наименование показателей | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимально выдерживаемая сила растяжения до начала изменения линейных размеров | 600 Н во всех направлениях |
| 2 | Теплоустойчивость | До + 80°С |
| 3 | Температура хрупкости модифицированного битума | ≤ -15°С |
| 4 | Масса битума со стороны наплавления | Не менее 1,5 кг/м2 |
| 5 | Гибкость | При температуре 0°С во время загиба листа на брусе Ø 25±2 мм на лицевой стороне не могут появляться трещины, видимые невооруженным глазом |
| 6 | Водопоглощение | При давлении воды 0,2 Па полная водонепроницаемость не менее двух часов |
| 7 | Долговечность | При соблюдении рекомендованных технологий укладки и условий эксплуатации гарантированный срок службы не менее 10 лет |
| 8 | Защитные покрытия | С обеих сторон наличие защитной пленки, предупреждающей самопроизвольное склеивание рулона во время хранения. |

|  | Приложение № 1.2 к извещению о проведении запроса котировок |
| --- | --- |

ПРОЕКТ

Договор № _____________на выполнение работ

| г. Троицк | «_____»_____________2020 г. |
| --- | --- |

Акционерное общество «Рефсервис», именуемое в дальнейшем «Заказчик»  в лице  директора РВД «Троицк» - филиала АО «Рефсервис» Кривошеева Семена Петровича, действующего   на   основании доверенности № РЮ-5/135 от «11» июля 2018 года, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонтных Работ кровли здания депо ремонта подвижного состава РВД «Троицк», расположенного по адресу: Челябинская область,                 г. Троицк, ул. Дерибаса, д. 30, Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненной Работы.

1.2. Содержание, объём и требования к Работам изложены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Срок выполнения Работ по настоящему Договору – 30 (Тридцать) календарных дней с момента подписания Сторонами договора.

1.4. Настоящий Договор заключен по результатам открытого запроса котировок в электронной форме № ____________, проведенного Заказчиком. Любое несоблюдение Подрядчиком требований и обязательств, согласно котировочной документации и котировочной заявке, а также несоответствие действительности указанных Подрядчиком сведений, предоставляет Заказчику безусловное право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков.

2. Цена Работ и порядок оплаты

2.1. За выполненные по настоящему Договору Работы, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику ___________________________________________ без учета 20% НДС, _________________________________________ с учетом 20% НДС, согласно смете на выполнение Работ (Приложение № 2 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Оплата выполненных работ производится в течение 45 календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ формы КС- 2 и представления справки о стоимости выполненных работ формы КС- 3, на основании выставленного подрядчиком счёта.

Если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, то оплата выполненных работ производится Подрядчиком в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ формы КС- 2 и представления справки о стоимости выполненных работ формы КС- 3, на основании выставленного подрядчиком счёта.

При нарушении Подрядчиком сроков предоставления комплекта документов по настоящему пункту Договора, окончательный расчёт за оказанную услугу производится в течение 90 календарных дней с даты представления документов. Если Подрядчик субъект малого и среднего предпринимательства, то указанное требование не применяется.

2.3. Заказчик вправе задержать оплату выполненных Работ до устранения Подрядчиком выявленных Заказчиком недостатков (пункт 3.5. Договора).

2.4. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счёта Заказчика, указанного в разделе 10 Договора.

2.5. Цена договора не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

2.6. Ежеквартально и по окончании действия договора Поставщик производит сверку расчётов, путем подписания и направления акта сверки взаиморасчетов Покупателю.

2.7. Стороны согласовали, что у Сторон не возникает права на получение с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Порядок сдачи и приемки Работ

3.1. Сдача – приемка выполненных Работ оформляется Сторонами путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС- 2).

3.2. Исполнитель в течение суток с момента выполнения работ уведомляет Заказчика о выполнении работ по Договору.

3.3. Заказчик в течение трех суток, с момента получения извещения о выполнении Работ, направляет своего представителя для приемки Работ.

3.4. По окончании приемки Подрядчик и представитель Заказчика подписывают акт о приемке выполненных работ формы КС- 2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС- 3. Подрядчик передает представителю Заказчика счет на окончательный расчет и счет-фактуру.

3.5. Скрытые работы, подлежащие закрытию, принимаются Заказчиком отдельно. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости приемки работ, подлежащих закрытию, за два рабочих дня до начала приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

3.6. При обнаружении, в момент приемки, некачественного исполнения ремонтных работ, Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. Устранение замечаний Подрядчик проводит за свой счет.

3.7. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении Работ настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка взаиморасчётов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты Подрядчика на выполнение Работ по настоящему Договору.

4. Обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику их результаты в предусмотренные настоящим Договором сроки. Результаты Работ должны отвечать требованиям СНиП 31.03.2001г. «Производственные здания».

4.1.2. Устранять недостатки в выполненных Работах, допущенные по его вине, своими силами и за свой счёт.

4.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

4.1.4. Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о составе (об изменениях в составе) владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и/или в исполнительных органах Подрядчика по форме, указанной в Приложении № 3 к Договору, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора (не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений).

4.1.5. В случае непредставления Подрядчиком информации о составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Заказчика, а также информации об изменениях в составе владельцев Подрядчика, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив письменно Подрядчика за 30 (тридцать) дней до даты его расторжения.

4.1.6. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента завершения Работ, представить документы, подтверждающие фактически выполненные Работы, в частности, Акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Предоставить помещения для хранения материалов, предназначенных для выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.2.2. Принять результаты выполненных Работ и оплатить их в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязан оплатить фактически произведенные до дня получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора затраты Подрядчика на выполнение Работ по настоящему Договору.

4.3. Переуступка прав требования одной Стороной по Договору осуществляется в порядке, установленном законодательством. При этом переуступка Подрядчиком своих прав/обязанностей по Договору допускается только при письменном согласовании с Заказчика (за исключением случаев универсального правопреемства).

В случае несоблюдения вышеперечисленных условий по настоящему пункту Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафные санкции в размере не ниже величины убытков или упущенной выгоды Заказчика, понесенных в результате данной уступки.

5. Ответственность Сторон

5.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.	В случаях, когда работы по настоящему Договору выполнены Подрядчиком с нарушением условий настоящего Договора и приложений к нему, с нарушением действующего законодательства Российской Федерации, Технических регламентов, Сводов правил, ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и иных подобных нормативных правовых актов, а также с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для использования, Заказчик вправе по своему выбору:

а) потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок, предусмотренный настоящим Договором;

б) самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить выявленные недостатки и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

5.3.	За несоблюдение Подрядчиком срока выполнения работ по настоящему Договору, а также сроков устранения недостатков выполненных работ по мотивированным замечаниям Заказчика, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

5.4.	В случае расторжения настоящего Договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика оплатить штраф, в размере 10 % (Десяти процентов) от цены настоящего Договора.

5.5.	Подрядчик, в случаях, не связанных с нарушением им обязательств по настоящему Договору, имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. При этом Подрядчик в соответствии с п. 3 ст. 310 ГК РФ выплачивает Заказчику денежные средства в размере 10 % (Десяти процентов) от цены настоящего Договора в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента доставки Заказчику уведомления об отказе от настоящего Договора.

5.6.	Уплата Подрядчиком штрафа, неустойки не лишает Заказчика права требовать возмещения убытков, а Подрядчика обязанности возместить убытки, причиненные Заказчику ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

5.7.	Ущерб, причиненный в результате выполнения работ третьему лицу по вине Заказчика, компенсируется Заказчиком, во всех остальных случаях ущерб компенсируется Подрядчиком. Подрядчик в любом случае принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

При этом Заказчик не несет ответственности в отношении выплаты установленной законом компенсации за причиненный ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего или иного лица, нанятого для выполнения работ Подрядчиком и/или субподрядчиком, за исключением случаев, возникших вследствие умышленных действий Заказчика.

5.8.	Если Подрядчик после завершения работ по настоящему Договору оставит на Объекте и прилегающей к нему территории принадлежащие ему имущество, материальные ресурсы, а также не вывезет образовавшийся мусор, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты приведения в порядок места проведения работ и прилегающих к нему территорий.

5.9.	Уплата штрафа, неустойки и/или возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.10.	Перечисленные в настоящем разделе штрафы, неустойки и/или возмещение убытков могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при осуществлении расчетов с Подрядчиком по настоящему Договору. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафов, неустойки и/или возмещение убытков Подрядчик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

6. Гарантийные обязательства

6.1.	Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных по настоящему Договору работ, использованных при выполнении работ материалов, конструкций, комплектующих и оборудованию, их соответствие условиям настоящего Договора, действующим строительным нормам и правилам, техническим регламентам и иным подобным нормативным правовым актам.

6.2.	Подрядчик гарантирует отсутствие при выполнении работ отступлений от требований, предусмотренных в настоящем Договоре, в действующих строительных нормах и правилах, технических регламентах и иных подобных нормативных правовых актах.

6.3.	Подрядчик гарантирует своевременное и правильное оформление при выполнении работ всей исполнительной документации, предусмотренной настоящим Договором, действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами и иными подобными нормативными правовыми актами.

6.4.	Срок гарантии результата выполненных работ устанавливается продолжительностью шестьдесят месяцев  с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.

Несмотря на вышеизложенное, гарантийный срок на используемые материалы, конструкции, комплектующие и оборудование устанавливается равным гарантийному сроку производителя и исчисляется с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком.

6.5.	Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки выполненных работ, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков, возникших не по вине Заказчика, осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.6.	Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом. В случае не подписания (не составления) Подрядчиком двустороннего акта, документом, подтверждающим наличие недостатков и устанавливающим сроки для устранения их Подрядчиком, является мотивированная претензия Заказчика. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков либо в мотивированной претензии Заказчика, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами третьих лиц с отнесением понесенных затрат на оплату работ за счет Подрядчика.

6.7.	Подрядчик не имеет права использовать настоящий Договор, в том числе  предоставлять его в кредитные и иные финансовые организации, для получения кредитных  (заёмных) денежных средств.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.5. В случае расторжения настоящего Договора по причине, указанной в пункте 7.4. настоящего Договора, Подрядчик обязуется возвратить Заказчику денежные средства, перечисленные Подрядчику в качестве предоплаты, на расчетный счет Заказчика в течение 3 (трех) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами в претензионном порядке.

Срок рассмотрения претензии – десять календарных дней, с даты получения претензии.

Претензия и ответ на претензию должны быть оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченным лицом.

8.2. В случае, если споры не урегулированы Сторонами в претензионном порядке, они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Московской области.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты, его подписания Сторонами и действует до ______________, а в части расчетов до полного их проведения.

9.2. Договор пролонгируется на следующий год только по соглашению Сторон, путем подписания дополнительного соглашения.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

10.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.1. и 10.2. Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.1. и 10.2 Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления ООО «_________» о нарушениях каких-либо положений пунктов 10.1. и 10.2 Договора: (____) ___-__-__, электронная почта: ___________________.

Каналы уведомления АО «Рефсервис» о нарушениях каких-либо положений пунктов 10.1 и 10.2 Договора тел.: (499) 262-80-07; факс (499) 262-57-14, электронная почта secretary@refservice.ru.

10.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов 10.1. и 10.2. Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 10.1. и 10.2. Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пунктов 10.1. и 10.2 Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 10.3. Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без всяких для себя последствий путём направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора (пункт 9.1. Договора).

Договор считается расторгнутым через 5 дней с момента получения соответствующего уведомления другой Стороной.

11. Прочие условия

11.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.3. Договор, смета переданные Сторонами по факсимильной связи, имеют юридическую силу до предоставления оригиналов, при этом Сторона обязана отправить оригинал документа незамедлительно.

В целях осуществления оперативного взаимодействия по исполнению обязательств в рамках заключённого Договора Стороны согласовывают следующих контактных лиц:

от Подрядчика:

________________________ , тел. :____________, факс:___________, e-mail__________

от Заказчика: Меланина Екатерина Николаевна, тел: 8 (35163) 7-23-75, факс: 8(35163)-7-25-36, e-mail: e.melanina@refservice.ru

11.3.1. Вся переписка и документооборот осуществляются Сторонами по адресам, указанным в пункте 11.3. и разделе 12 Договора.

В целях упрощения обмена информацией и документами (в том числе претензиями) по Договору Стороны вправе использовать средства электронной, факсимильной связи.

Документы, передаваемые Сторонами по электронной почте должны соответствовать следующим требованиям:

- документ должен быть переведён в электронный вид с помощью средств сканирования;

- документ должен быть отсканирован в формате Adobe PDF в чёрно-белом либо сером цвете (качество – не менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемлемо), а также исходящего номера и даты заявки;

- наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе, например, заявка 245 от 02.03.2009 3л.

В том случае, если документы от Заказчика поступили на иные реквизиты Исполнителя либо не соответствуют вышеизложенным требованиям, в связи с чем невозможно установить аутентичность признаков подлинности, то Исполнитель вправе не рассматривать такие документы.

В том случае, если документы от Заказчика поступили Исполнителю по факсу, но являются нечитаемыми, то Исполнитель вправе не рассматривать их.

Документы, переданные факсимильной и/или электронной связью, признаются имеющими юридическую силу до даты получения оригиналов документов в случаях, предусмотренном договором.

Претензии, ответы на претензии, счета, счета-фактуры, первичные учётные документы, акты оказанных услуг/выполненных работ, акты сверки взаиморасчетов дополнительно направляются в оригинале почтовой связью.

При отправке документов почтовой связью, датой отправки считается дата, указанная на штемпеле почтовой организации.

При отправке документов посредством электронной, факсимильной связи датой отправки считается дата, указанная в отчёте факсимильного аппарата, электронного сообщения Стороны отправителя, содержащем сведения о приёме сообщения Стороной получателя.

11.3.2. Рабочая переписка по адресам е-mail, указанным в Договоре, а также с учётом требований к электронным адресам, установленным в Договоре, признаётся Сторонами юридически значимой и является основанием для совершения Сторонами соответствующих действий по Договору.

В случае,  если по одному и тому же вопросу имеется электронное письмо в формате рабочей переписки и документ, отправленный по электронной почте/факсимильной связью, соответствующий требованиям Договора,  преимущество имеет такой документ.

11.3.3. Информацию о банковских реквизитах, адресах, изменениях в органах управления, контактах и т.п. условий, не влияющих на существенные условия Договора, Стороны обязаны сообщать друг другу в пятидневный срок, с даты таких изменений в одностороннем уведомительном порядке и способами, установленными в Договоре, - составление дополнительных соглашений в данных случаях не требуется.

В случае неисполнения указанного условия, а также за предоставление недостоверных сведений о месте своего нахождения, номерах факсимильных и электронных адресов и возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности исполнения обязательств по Договору и убытки принимает на себя Сторона, не уведомившая другу сторону либо представившая недостоверные сведения.

При этом документы и/или информация считаются полученными соответствующей Стороной по адресам, указанным в Договоре».

11.4. К настоящему Договору прилагаются:

11.4.1. Техническое задание (Приложение №1);

11.4.2. Смета на выполнение работ (Приложение № 2);

11.4.3. Информация о владельцах (бенефициарах) (Приложение №3).

12. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

| Заказчик: АО «Рефсервис» Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 10 ИНН 770 859 02 86 КПП 770 101001 РВД «Троицк» -филиал АО «Рефсервис» ИНН 770 859 02 86 КПП 742443001 Почтовый адрес: Россия, 457100, г. Троицк Челябинской обл., ул. Дерибаса, д. 30 Тел/факс 8(35163)-7-25-36 Банковские реквизиты: р/с 40702810309280004602 к/с 30101810400000000952 БИК 046577952 Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге | Подрядчик: |
| --- | --- |

| Заказчик: _____________ С.П. Кривошеев «____»____________2020 г. | Подрядчик: _____________ «_____»___________2020 г. |
| --- | --- |

Приложение 1 к Договору от ____________№ _________

Техническое задание на выполнение работ

1. Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ

1.1  Место выполнения работ: на территории Рефрижераторного вагонного депо «Троицк» (Челябинская область, г. Троицк, ул. Дерибаса, 30).

1.2 Сроки выполнения работ: 30 календарных дней с момента подписания сторонами договора на выполнение работ.

1.3 Условия выполнения работ:

Обеспечить качество работ в соответствии с требованиями:

- настоящего Технического задания;

- нормами и требованиями:

- СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализация редакции СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

- Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Свода правил СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.

Работы должны быть выполнены в полном объеме, качественно, в сроки, предусмотренные Договором. Результаты этих работ должны быть сданы Заказчику в соответствии с условиями Договора.

Работы должны выполняться с 08.00 до 17.00 часов по местному времени.

Работы по ремонту выполняются на действующем предприятии с обеспечением беспрепятственного прохода посетителей, персонала, отсутствием нарушения бесперебойного электро-, тепло- и водоснабжения предприятия. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с руководством Заказчика.

В процессе выполнения работ Подрядчик обязан применять только те материалы, которые указаны в перечне работ.

Подрядчик при выполнении работ обязан соблюдать нормы действующего законодательства по охране окружающей среды.

2. Характеристика объекта

2.1 Здание депо ремонта подвижного состава.

Здание построено и введено в эксплуатацию в 1978 году, эксплуатируется Рефрижераторным вагонным депо «Троицк» по договору аренды с ОАО «РЖД». Общая площадь кровли здания составляет – 5 577 м², в 2017 году проведен капитальный ремонт 43% (2 398,11 м2) от общей площади кровли с применением следующих материалов: бикрост ТПП, полимерно-битумная мастика марки "Абрин", эмаль "Абрин С" на основе ХСПЭ.

2.2 Существующее кровельное покрытие здания на 17,7% (985 м2) от общей площади кровли, требующее ремонта, состоит из бикроста, местами рубероида, мастики (марка примененных материалов не идентифицируется).

2.3 Описание дефектов, неисправностей:

- частичное разрушение цементно-песчаной стяжки; нарушение целостности кровельного покрытия  в виде трещин, отслоений, вздутий, полного разрушения.

3. Объем выполняемых работ (оказываемых услуг):

3.1 Объем планируемых работ:

| Ведомость объемов работ |
| --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,9 |
| 2 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 40 мм | 100 м2 стяжки | 0,9 |
| 3 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1,5 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 кровли | 4,0 |
| 5 | Установка аэраторов | 1 дефлектор | 11 |
| 6 | Устройство пятислойного мастичного покрытия кровли из мастики полимерно-битумной на основе ХСПЭ | 100 м2 поверхности | 10,4 |
| 7 | Устройство армирующего слоя из стеклоткани | 100 м2 | 10,4 |
| 8 | Окраска готового мастичного покрытия эмалью на основе ХСПЭ за 2 раза | 100 м2 | 10,4 |

3.2 Используемые (поставляемые) материалы:

Работы выполняются полностью иждивением Подрядчика (все необходимые материалы и оборудование поставляются Подрядчиком).

Поставляемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными, и соответствовать всем установленным требованиям по качеству.

Качество применяемых материалов должно быть  подтверждено соответствующими документами.

До начала применения планируемых к использованию строительных, отделочных и прочих материалов Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком образцы или письменный перечень этих материалов на предмет их соответствия условиям Договора и локальной смете.

Одновременно с направлением образцов материалов (или их письменного перечня) предоставить Заказчику сертификаты качества и (или) паспорта, санитарно-эпидемиологические, противопожарные заключения или иные документы, подтверждающие качество планируемых к использованию материалов.

В случае непредставления документов, подтверждающих качество материалов, используемых при выполнении Работ, Заказчик оставляет за собой право отказать в согласовании образцов материалов, представленных Подрядчиком и приостановить выполнение Работ по Договору до момента предоставления соответствующих документов.

3.2.1 Требованиям к функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам материалов, используемых при выполнении работ

# Основные показатели и значения для эмали

| № п/п | Наименование показателей | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цвет | зеленый |
| 2 | Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более | 150 |
| 3 | Степень перетира, мкм, не более | 50 |
| 4 | Массовая доля нелетучих веществ, % | 25-35 |
| 5 | Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) ºC по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее | 90 |
| 6 | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) ºC, ч, не более | 1 |
| 7 | Внешний вид покрытия | После высыхания эмаль должна образовывать матовую, однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. Допускается незначительная шагрень |
| 8 | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| 9 | Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 |
| 13 | Стойкость покрытия к статическому воздействию химически агрессивных сред при температуре (20±2) ºС, ч, не менее | 720 |
| 17 | Жизнеспособность эмали после смешивания компонентов при температуре (20±2) ºС, ч, не менее | 8 |
| 19 | Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г1 |

# Основные показатели и значения для полимерно-битумной мастики

| № п/п | Наименование показателей | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цвет пленки | Черный |
| 2 | Условная вязкость при температуре (20.0 ± 0.5 )ºС по вискозиметру типа В3-246 с диаметром сопла 4 мм,с, не более | 400 |
| 3 | Массовая доля нелетучих веществ, % | 33 ± 4 |
| 4 | Время высыхания при естественной сушке до степени 3 при ( 20 ±2 )ºС, час , не более | 1 |
| 5 | Эластичность пленки при изгибе , мм , не более | 1 |
| 6 | Срок годности ( жизнеспособность ) после смешивания компонентов при температуре ( 20 ± 2 )ºС , час , не менее | 8 |
| 7 | Стойкость покрытия к статическому воздействию химически агрессивных сред при температуре ( 20 ± 2 )ºС , суток , не менее | 24 |
| 8 | Температура применения , град. | от - 30ºС до + 40ºС |
| 9 | Влагопоглащение пленки за сутки , г/ м2, не более | 1.0 |
| 10 | Прочность пленки при разрыве , МПа, не менее | 1.2 |
| 11 | Морозостойкость при температуре минус 42 ºС, циклов , не менее | 100 циклов |
| 12 | Расход мастики при ремонте мягкой кровли , кг/ м2 | 2.5 - 4.8 |
| 13 | Толщина покрытия | 0.3 – 1.0 мм |
| 14 | Долговечность покрытия ( срок службы ), лет | 15 - 20 |
| 15 | Срок хранения | 6 месяцев |
| 16 | Прочность сцепления с основанием (бетон), МПа (кгс/см2) | 0,4-5,8 |
| 17 | Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 |
| 18 | Относительное удлинение при разрыве, % | 300-600 |
| 19 | Теплостойкость при температуре 100 °С | Отсутствие вздутий и подтеков |
| 20 | Гибкость пленки на брусе (диаметр стержня 3 мм при температуре от минус 18 до минус 20 °С) | Отсутствие трещин и разрывов |
| 21 | Водонепроницаемость при давлении 0,03 МПа (0,3кгс/см2) в течение не менее 10 мин | Отсутствие воды на поверхности |
| 22 | Температуроустойчивость, не менее, ˚С | 100 (кратковременно 140˚С) |
| 23 | Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г1 |

# Основные показатели и значения для наплавляемых материалов

| № п/п | Наименование показателей | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимально выдерживаемая сила растяжения до начала изменения линейных размеров | 600 Н во всех направлениях |
| 2 | Теплоустойчивость | До + 80°С |
| 3 | Температура хрупкости модифицированного битума | ≤ -15°С |
| 4 | Масса битума со стороны наплавления | Не менее 1,5 кг/м2 |
| 5 | Гибкость | При температуре 0°С во время загиба листа на брусе Ø 25±2 мм на лицевой стороне не могут появляться трещины, видимые невооруженным глазом |
| 6 | Водопоглощение | При давлении воды 0,2 Па полная водонепроницаемость не менее двух часов |
| 7 | Долговечность | При соблюдении рекомендованных технологий укладки и условий эксплуатации гарантированный срок службы не менее 10 лет |
| 8 | Защитные покрытия | С обеих сторон наличие защитной пленки, предупреждающей самопроизвольное склеивание рулона во время хранения. |

4. Порядок сдачи и приемки результатов работ

Подрядчик обязан своевременно оформлять Акты освидетельствования скрытых работ. За 2 (Два) дня до начала приемки работ письменно известить Заказчика о готовности скрытых работ к освидетельствованию.

В случае если скрытые Работы не были освидетельствованы в установленном Договором (Контрактом) порядке, то Подрядчик по указанию Заказчика обязан за свой счет открыть любую часть скрытых Работ, а затем полностью восстановить ее.

Подрядчик обязан,  после полного выполнения Работ по настоящему Договору, сообщить Заказчику о готовности Объекта к сдаче и представить документацию, подтверждающую готовность Объекта к осмотру приемочной комиссией, акты о приёмке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2 и КС-3).

Приемка Объекта осуществляется на основании акта о приемке выполненных работ.

Работы считаются выполненными при комиссионной приемке с представителями, с оформлением акта о приемке выполненных работ, подписанного обеими сторонами

Подрядчик не освобождается от любого из обязательств по настоящему Договору, которые остались невыполненными или были выполнены ненадлежащим образом к моменту подписания акта о приемке выполненных работ, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте, либо были обнаружены дефекты после подписания Акта о приемке выполненных работ в течение гарантийного срока. Подрядчик обязан произвести устранение дефектов без дополнительной оплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней.

5. Требования по сроку гарантий на результаты работ

Гарантийный срок выполненных работ составляет 60 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки, усадка и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

.

| Заказчик _________________С.П. Кривошеев | Подрядчик _________________ |
| --- | --- |

Приложение 2 к Договору №_______

от «______» _____________2020 года

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________________ // |  |  |  |  |  | _________________ // |  |
| "___" ____________ 20___ г. |  |  |  |  |  | "___" _____________ 20___ г. |
| Стройка:г. Троицк, ул. Дерибасса, д. 30. Реф. депо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (локальный сметный расчет) |
| на ремонт кровли |
| Основание: |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена | текущая цена |
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  |  |  |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 кв 2020 г. |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Текущая стоимость всего |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Заказчик _________________С.П. Кривошеев «____»____________2020 г. | Подрядчик _________________ «_____»___________2020 г. |
| --- | --- |

Приложение 3 к  Договору №_______

от «______» _____________2020 года

Информация о владельцах (бенефициарах)

| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) | *№ п/п | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наиме-нование организации | Код ОКВЭД | Фами-лия, Имя, Отчество руко-водителя | Серия и номер доку-мента, удосто-веряю-щего личность руководителя | № и дата | Предмет договора | Цена (тыс. руб.) | Срок дейст- вия | Иные сущест-венные условия |  | ИНН | ОГРН | Наиме- нование/ ФИО | Адрес регист-рации | серия и номер доку-мента, удосто- веряю- щего лич- ность (для физиче- ского лица) | Руково- дитель/ участ- ник/ акцио- нер/ бенефи- циар | Инфор- мация о подтверж- дающих доку- ментах (наиме- нование, рекви- зиты и т.д.) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Примечание:1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня)

1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)

и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1)

| Заказчик _________________С.П. Кривошеев «____»____________2020 г. | Подрядчик _________________ «_____»___________2020 г. |
| --- | --- |

Приложение № 1.3 к извещению

о проведении запроса котировок

Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника

Форма заявки на участие в закупке

На бланке участника

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК №____

(указать наименование участника, а в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования каждого лица, выступающего на стороне участника)

(далее – участник) полностью изучив все приложение к извещению о проведении запроса котировок  подает заявку на участие в запросе котировок

№ _____________________________(далее – запрос котировок) на право заключения договора _______________________________________________ _________________________________________________________________ (указать предмет договора согласно извещению)

Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.

Настоящим подтверждается, что участник ознакомился с условиями извещения о проведении запроса котировок, с ними согласен и возражений не имеет.

В частности, участник, подавая настоящую заявку, согласен с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных участником, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной участником заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на участнике;

- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса котировок без объяснения причин;

- при наличии в котировочной заявке арифметических ошибок в расчете цены с НДС, цена с НДС будет пересчитана экспертной группой в соответствии с порядком расчета цены с НДС, изложенным в приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок;

- победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену;

- по итогам запроса котировок заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками запроса котировок в порядке и в случаях, установленных извещением о проведении запроса котировок.

В случае признания участника победителем (в случае принятия решения о заключении договора с участником) победителем мы обязуемся:

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в извещении о проведении запроса котировок.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями извещения о проведении запроса котировок.

Участник подтверждает, что:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые участником, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, участник согласен передать все права на товары, результаты работ, услуг  в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не  является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием извещения о проведении запроса котировок (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- участник не находится в стадии ликвидации;

- в отношении участника не открыто конкурсное производство;

- на имущество участника не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера участника отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;

- участник извещен о включении сведений об участнике в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения участника от заключения договора;

- участнику известно, что за подделку, изготовление официального документа, а также штампов, печатей и бланков, а равно за использование заведомо подложного документа, поддельных  штампов, печатей и бланков предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Участник подтверждает, что в соответствии со статьей 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 7.1 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в отношении __________________________________________

(указать наименование участника, лиц(а), выступающих(его) на стороне участника)

включены сведения в Реестр членов саморегулируемой организации _________________________________________________________________,

(указать наименование, ИНН саморегулируемой организации)

и, одновременно, отсутствуют сведения об исключении из членов саморегулируемой организации (применимо, если условиями закупки установлено требование о соответствии участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим инженерные изыскания, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию или капитальный, текущий ремонт объектов капитального строительства).

Участник подтверждает, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.

Участник подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.

Сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого участник предоставляет необходимые сведения документы.

Сведения об участнике:

| № п/п | Требуемая информация | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Является ли участник производителем (лицом, изготавливающим товары, продукции, выполняющим работы, оказывающим услуги) | Да Нет |
| 2 | Контактные данные лица, с которым может связаться заказчик для получения дополнительной информации об участнике | ФИО: _______________________________ Должность: __________________________ Телефон: ____________________________ |
| 3 | Контактные данные лица, ответственного за предоставление обеспечения исполнения договора (заполняется в случае, если требование об обеспечении исполнения договора установлено в документации и участник предоставляет обеспечение в форме банковской гарантии) | ФИО: _______________________________ Должность: __________________________ Телефон: ____________________________ Адрес электронной почты: _______________ |
| 4 | Категория субъекта малого и среднего предпринимательства (выбрать один из предложенных вариантов) | Микропредприятие ___________________________________________ указать наименование каждого юридического лица, выступающего на стороне участника, относящегося к данной категории субъекта малого и среднего предпринимательства |
|  |  | Малое предприятие _________________________________________ указать наименование каждого юридического лица, выступающего на стороне участника, относящегося к данной категории субъекта малого и среднего предпринимательства |
|  |  | Среднее предприятие _________________________________________ указать наименование каждого юридического лица, выступающего на стороне участника, относящегося к данной категории субъекта малого и среднего предпринимательства |
|  |  | Не является субъектом малого и среднего предпринимательства _________________________________________ указать наименование каждого юридического лица, выступающего на стороне участника, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства При участии нескольких лиц на стороне участника сведения указываются в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |
| 5. | Сведения об участнике, а также о лицах, выступающих на стороне участника (указать сведения в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника): | 1. | Наименование лица: ______________________ (указать наименование, организационно-правовую форму каждого лица, выступающего на стороне участника (в случае участия физического лица на стороне участника указать ФИО каждого лица, выступающего на стороне участника) Адрес: _______________________________ (указать адрес каждого лица, выступающего на стороне участника) Фактическое местонахождение: ________________________________________ (указать местонахождения каждого лица, выступающего на стороне участника) Телефон: _______________________ (указать телефон каждого лица, выступающего на стороне участника) Факс: __________________________ (указать факс каждого лица, выступающего на стороне участника) Адрес электронной почты: ________________ указать адрес электронной почты каждого лица, выступающего на стороне участника ИНН: ________________________________ указать ИНН каждого лица, выступающего на стороне участника. |
|  |  | 2. | …… |
|  |  | 3. | …… |
|  |  | 4. | …… |

ФОРМА
технического предложения участника

Инструкция по заполнению формы технического предложения:

Техническое предложение оформляется участником отдельно по каждому лоту и предоставляется в формате MS Word

Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Описание характеристик должно соответствовать требованиям технического задания, а также форме технического предложения. При поставке товаров в техническом предложении должны быть указаны наименования предлагаемого товара, марка (при наличии), наименование производителя по каждой номенклатурной позиции.

В техническом предложении не допускается указание наименования участника, а также ценового предложения. Техническое предложение предоставляется в составе первой части заявки на участие в закупке

Техническое предложение

Номер закупки________________________________________________________________ (участник должен указать номер закупки,  соответствующий указанному в документации)

1. Подавая настоящее техническое предложение, обязуюсь:

а) выполнить работы, предусмотренные настоящим техническим предложением, в полном соответствии с:

-нормативными документами, перечисленными в техническом задании;

-требованиями к безопасности выполненных работ, указанными в техническом задании;

-требованиями к качеству выполненных работ, указанными в техническом задании;

-требованиями к результату выполнения работ, указанными в техническом задании;

б) выполнить работы в месте(ах) выполнения работ, предусмотренном(ых) в техническом задании;

в) выполнить работы в соответствии с условиями выполнения работ, указанными в техническом задании документации.

2. Подавая настоящее техническое предложение, выражаю свое согласие с формой, порядком и сроками оплаты,  условиями и порядком выполнения работ, указанными в техническом задании документации о закупке.

3. Подавая настоящее техническое предложение, подтверждаю, что порядок формирования предложенной цены соответствует требованиям технического задания и включает все расходы, предусмотренные в техническом задании документации.

| Наименование предложенных работ их количество (объем) |
| --- |
| Наименование работы | Ед.изм. | Количество (объем) |
| Указать наименование работы, с указанием марки (при наличии), модели, названия | Указать ед. изм. согласно ОКЕИ | Указать количество (объем) согласно единицам измерения |
| Применяемая участником ставка НДС | Указать применяемую участником ставку НДС в процентах |
| Характеристики предлагаемых работ |
| Выполнение работ по текущему ремонту кровли в здании депо ремонта подвижного состава | Технические и функциональные характеристики работы | Участник должен перечислить характеристики работ в соответствии с требованиями технического задания и указать их конкретные значения. Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «Участник настоящим подтверждает, что предлагаемые работы соответствуют техническим и функциональным требованиям к работам, указанным в техническом задании.». |

Форма сведений об опыте выполнения работ

Сведения об опыте выполнения работ

Предоставляется в форме Word

| год | Реквизиты договора | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) | Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) | Предмет договора (указываются только договоры о наличии требуемого опыта) | Сумма договора (в руб., без учета НДС и с учетом НДС с указанием стоимости в год либо иной отчетный период) | Стоимость фактически выполненных работ на основании надлежащим образом оформленных актов выполненных работ (в руб., без учета НДС с указанием стоимости по каждому акту (накладной) | Реквизиты акта выполненных работ | Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением участником обязательств по договору | Сведения об обоснованности и удовлетворении участником требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб претензий, исковых заявлений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указать область, в которой требуется подтверждение наличия опыта, согласно пункту 1.6 приложения № 1 к извещению (например, выполнение монтажных работ) |
|  |  |  |  |  |  | Итого по договору (указывается суммарная стоимость по каждому договору) |  |  |  |
| Указать область, в которой требуется подтверждение наличия опыта, согласно пункту 1.6 приложения № 1 к извещению (например, выполнение монтажных работ) |

## Часть 2. Сроки проведения закупки, контактные данные

| №п/п | Параметры закупки | Сведения о закупке |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Сведения о заказчике | Заказчик – АО «Рефсервис» Место нахождения заказчика: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская д.40/12 корп. 20. Почтовый адрес заказчика: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская д.40/12 корп. 20, а/я 16 Контактные данные: Адрес электронной почты: y.arsenova@refservice.ru. Номер телефона: +7 (499) 262-95-15 (д. 11068) Контактное лицо: Ведущий инженер Арсёнова Юлия Александровна |
| 2.2 | Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок | Заявки (части заявок в электронной форме) подаются в порядке, указанном в пункте 3.10 настоящего приложения, на электронной торговой площадке «ОТС» (на странице данного запроса котировок на сайте https://otc.ru) (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП). Дата начала подачи котировочных заявок – с момента опубликования извещения о проведении запроса котировок на сайте https://www.refservice.ru (раздел «Клиентам и поставщикам/Тендеры/Запрос котировок») и на сайте ЭТЗП (далее – сайты) «11» июня 2020 г. Дата окончания срока подачи котировочных заявок – 07:00 часов московского времени «22» июня 2020г. |
| 2.3 | Место и дата рассмотрения котировочных заявок участников запроса котировок и подведения итогов запроса котировок | Рассмотрение частей котировочных заявок осуществляется «22» июня 2020 г. Подведение итогов запроса котировок осуществляется «25» июня 2020 г. |
| 2.4 | Порядок направления запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок и предоставления разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок | Порядок направления запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок и предоставления разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок указан в пункте 3.5 настоящего приложения к извещению. Срок направления участниками запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок: с «11» июня 2020 г. по «19» июня 2020 г. (включительно). Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок: «11» июня 2020 г. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок: 23:59 часов московского времени «19» июня 2020 г. |